## Slide 1: Computação Quântica
Alexandre Martins de Souza
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

## Slide 2: Conteúdo
  Tecnologias Quânticas
  Hardware Quântico
  Computação Quântica de Circuitos
  Portas Lógicas Quânticas
  Variational Quantum Eigensolver
  Máquinas de Ising
  Quantum Annealing
  Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA)
  Pesquisa em Tecnologias Quânticas no CBPF
  Aula 1

## Slide 3
Tecnologias Quânticas
Computação Quântica: Uso de fenômenos quânticos para computar.
Comunicação Quântica: Uso de fenômenos quânticos para transmitir informação.
Metrologia Quântica: Uso de fenômenos quânticos para medição de propriedades físicas.
As tecnologias quânticas exploram fenômenos quânticos, como superposição, emaranhamento, e tunelamento.
Mais sobre tecnologias quânticas :
40 Years of Quantum Computing. Nature Physics Collection November 2021
Quantum Communication. Nature Photonics, 1 165 2007
Quantum Cryptography. Rev. Mod. Phys. 74 145 2002
Quantum Sensing. Rev. Mod. Phys. 89 035002 2017

## Slide 4
Tecnologias Quânticas
https://qureca.com/quantum-initiatives-worldwide-update-2023/
https://qureca.com/quantum-companies/
https://phys.org/news/2021-01-world-quantum-network.html

## Slide 5
Tecnologias Quânticas: Computação Quântica
Nature. 574(7779), 505–510 (2019)
Science. 370(6523), 1460–1463 (2020).
Jiuzhang
Sycamore
Recentemente, a Google e a China afirmaram que seus computadores quânticos poderiam superar as máquinas clássicas – embora apenas em um cálculo ainda sem aplicações práticas.
Quântico -> 200 segundos
Clássico -> 10.000 anos
Quântico -> 200 segundos
Clássico -> ~ bilhão de anos

## Slide 6
Tecnologias Quânticas: Computação Quântica
Alguns artigos têm mostrado evidências de que é possível ter ganho usando apenas métodos de mitigação e supressão de erros.
Evidence for the utility of quantum computing before fault tolerance. Nature 618 500 2023
Demonstration of Algorithmic Quantum Speedup. Phys. Rev. Lett. 130 210602 2023
Mais informações:
Noisy intermediate-scale quantum algorithms. Rev. Mod. Phys. 94, 2022
Noisy intermediate-scale quantum computers. Frontiers of Physics 18 21308 2023
Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum 2 79 2018.
The Limits of quantum computers, Scientific American. March 2008
Neste momento a pergunta é: O que fazer com os computadores quânticos atuais, sem correção de erro? Os chamados NISQ Computers (Noisy intermadiate-scale quantum computers)
Correção de erro quântico
Métodos que detectam e corrigem erros “quânticos”.
O teorema do limiar garante ser possível fazer computação quântica tolerante a erros.
Esses métodos são de difícil implementação.
Mitigação e supressão de erros
Métodos para reduzir erros, protegendo “qubits” ou através de pós-processamento.
Esses métodos são mais fáceis de serem implementados mas não garantem computação tolerante a erros.
VS
Para computação quântica se tornar viável, precisamos ser capazes de corrigir os erros.

## Slide 7
Tecnologias Quânticas: Computação Quântica
NP: Classicamente verificável em tempo polinomial.
Fatoração
Problema do caixeiro viajante
NP-complete: Qualquer outro problema NP pode ser reduzido a um problema desta classe.
QMA-complete: Qualquer outro problema QMA pode ser reduzido a um problema desta classe.
QMA: Quanticamente verificável em tempo polinomial.
BQP: Quanticamente solucionável em tempo polinomial
O que podemos fazer com um computador quântico universal e tolerante a erros?
P: Classicamente solucionável em tempo polinomial.
Testar se um número é primo

## Slide 8
Tecnologias Quânticas: Computação Quântica
https://thequantuminsider.com/2022/09/05/quantum-computing-companies-ultimate-list-for-2022/
Supercondutor: IBM (USA), Amazon (USA), Google (USA), Anyon System (Canadá), IQM (Finlândia) D-wave (Canadá), Nord Quantique (Canadá), OQC (UK), Qilmajaro (Espanha), QCI (USA), Rigetti (USA), Alice and Bob (França), Fujitsu (Japão) ...
Nanotubo de carbono: C12 (França)
Íons: AQT (Austria), IonQ (USA), Oxford Ionics (UK), Continuum (USA) , Universal computing (UK) ...
Átomos neutros: Atom Computing (USA), Pasqal (França), Planqc (Alemanha), QuEra (USA) ...
Fotônica: Orca (UK), Photonic (Canadá), PsiQuantum (USA), Quantum source (Israel), tiringo (China), Xanadu (Canadá) ...
Silício: Intel (USA),Diraq(Australia), Quantum motion (UK), Silicon Quantum Computing (Asutralia)
NV-Center: Quantum brilliance (Australia), XeedQ (Alemanha) ...
Elétrons em hélio superfluido: EeroQ (USA)
Atualmente existem muitas tecnologias sendo desenvolvidas.
Qubits de Majorana: Microsoft (USA)

## Slide 9
Tecnologias Quânticas: Computação Quântica
Modelo de Circuitos
Quantum Annealing
Boson Sampling
O problema computacional é resolvido por um algoritmo “quântico”, codificado em um circuito “quântico”.
O problema computacional é codificado no estado fundamental de uma cadeia de spins.
O problema computacional é codificado em uma rede de ótica linear.
Nature Photonics volume 9, pages615–620 (2015)
Mais sobre esses e outros modelos computacionais:
Models in quantum computing: a systematic review. Quant. Inf. Proc. 20, 80 2021
Noisy intermediate-scale quantum computers. Frontiers of Physics 18 21308 2023
Também existem muitas “formas” (Modelos) de computação quântica. Por exemplo:

## Slide 10
O qubit é a unidade básica de informação quântica. Ele representa um sistema de dois estados, assim como um bit clássico, exceto que pode existir em uma superposição.
Qubits podem ser fótons, spins, ...
BS
Hardware Quântico: O qubit.
0
1
Bits
Qubits

## Slide 11
Hardware Quântico
SUPERCONDUTORES
Qubits são feitos com circuitos supercondutores e manipulados usando micro-ondas.
isolante
Pares de Copper
Supercondutor
Supercondutor
Junção Josephson
C
J
Energia
Qubtis
-> Diferença de Fase na função de onda

## Slide 12
Hardware Quântico
Mais informações:
Superconducting Circuit Companion—an Introduction with Worked Examples. PRX QUANTUM 2, 040204 (2021)
Quantum information processing with superconducting circuits: a review. Rep. Prog. Phys. 80 106001
Introduction to quantum electromagnetic circuits. Int. J. Circ. Theor. Appl. 2017; 45:897–934
Superconducting Qubits:Current State of Play. Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 2020.11:369-395.
SUPERCONDUTORES

## Slide 13
Hardware Quântico
Fótons
Mais informações:
Quantum computers. Nature Vol 464 4 March 2010
Noisy intermediate-scale quantum computers. Frontiers of Physics Volume 18 Issue 2 21308 2023
  O qubit pode ser codificado de muitas maneiras: Polarização, espacial, Time-bin, Frequency-bin, Número de fótons e momento angular orbital.
  Os qubits podem ser manipulados usando ótica linear (Beam Spliters, phase shifters ... )
Nature Photonics volume 8, pages770–774 (2014)

## Slide 14
Hardware Quântico
Íons aprisionados em armadilhas eletromagnéticas
O qubit é codificado em dois níveis de energia de um íon e manipulados com pulsos de laser ou micro-ondas e através dos modos normais de vibração de uma cadeia de íons.
Mais informações:
Quantum computing with neutral atoms. Quantum 4, 327 (2020)
Co-designing a scalable quantum computer with trapped atomic ions. npj Quantum Information 2, 16034 (2016)
Noisy intermediate-scale quantum computers. Frontiers of Physics Volume 18 Issue 2 21308 2023
Átomos neutros aprisionados por pinças óticas
O qubit é codificado em estados de spin eletrônico de átomos alcalinos ou estados de spin nuclear de átomos alcalino-terrosos. Os qubits são manipulados com pulsos de laser, R.F., ou micro-ondas e através da interação dipolo-dipolo.
Nature volume 453, pages1008–1015 (2008)
Nature volume 561, pages79–82 (2018)

## Slide 15
Hardware Quântico
NV-Centers
Várias tecnologias podem ser desenvolvidas:
The nitrogen-vacancy colour centre in diamond. Physics Reports 528 (2013) 1–45
Single-spin magnetic resonance in the nitrogen-vacancy center of diamond. Prog. in NMR Spec. 98–99 (2017) 50–62
Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond: Nanoscale Sensors for Physics and Biology. Annu. Rev. Phys. Chem. 2014 65:83-105
Toward Quantitative Bio-sensing with Nitrogen−Vacancy Center in Diamond. ACS Sens. 2021, 6, 2077−2107
Quantum networks based on color centers in diamond. J. Appl. Phys. 130, 070901 (2021)
O qubit é codificado em spins eletrônicos e nucleares. Pulsos de R.F. e micro-ondas podem ser utilizados para manipular os qubits.
ZPL
ZFS
PSB
Banda de Condução
Banda de Valência
5.47 eV
N
V

## Slide 16
Hardware Quântico
Ressonância Magnética Nuclear
O qubit é codificado no spin nuclear de pequenas moléculas e manipulado com pulsos de R.F.
Mais informações:
Spins as qubits: Quantum information processing by nuclear Magnetic resonance. THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 128, 052206 2008
NMR techniques for quantum control and computation. REVIEWS OF MODERN PHYSICS, VOLUME 76, OCTOBER 2004
Quantum computing with NMR. Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 59 (2011) 91–120

## Slide 17
Hardware Quântico
Spins em semicondutores
Mais informações:
Semiconductor qubits in practice. Nature Reviews Physics volume 3, pages157–177 (2021)
Semiconductor spin qubits. Rev. Mod. Phys. (2023)
Quantum computing with semiconductor spins. Phys. Today 72(8), 38 (2019)
O qubit é codificado em um spin eletrônico confinado em um ponto quântico e manipulado usando campos magnéticos ou elétricos oscilantes.
Frontiers of Physcis Volume 18 / Issue 2 / 21308 / 2023

## Slide 18
Hardware Quântico
Alguns computadores quânticos e simuladores estão disponíveis.
https://quantumai.google/
https://quantumai.google/cirq
https://azure.microsoft.com/en-us/products/quantum/
https://aws.amazon.com/braket/
IONQ
OQC
QuEra
Rigetti
https://thequantuminsider.com/2022/05/03/13-companies-offering-quantum-cloud-computing-services-in-2022/
https://quantum-computing.ibm.com/
https://qiskit.org/
Quantinuum, IonQ, Rigetti , PASQAL, QCI , Toshiba